Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/BON

specyfikacja przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA:

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wirtualnego konfiguratora i optymalizatora systemów zaworowych stosowanych w amortyzatorach, tłumikach i sprężynach gazowych wraz z przeprowadzeniem testów w warunkach rzeczywistych.

ZAKRES PRAC:

| ETAP I - Opracowanie rozwiązania przedwdrożeniowego wirtualnego konfiguratora i optymalizatora systemów zaworowych stosowanych w amortyzatorach, tłumikach i sprężynach gazowych. |
| --- |
| Zadanie I.1. | Opracowanie założeń modelowych | Szczegółowy przegląd literatury i dotychczasowego stanu techniki dotyczącego obszaru projektowania amortyzatorów i tłumików; Wypracowanie założeń upraszczających dla modelu zjawiska zniszczenia zmęczeniowego układu podkładek sprężystych; |
| Zadanie I.2. | Opracowanie modelu zniszczenia zmęczeniowego układu podkładek sprężystych | Identyfikacja elementów złożonego modelu mechaniczno-hydraulicznego; Stworzenie modelu zjawiska odkształcania mechanicznego; Stworzenie modelu zjawiska zmęczenia mechanicznego; Stworzenie modelu zjawiska przepływu cieczy przez zawór; Połączenie modeli częściowych we wspólny model funkcjonalny uwzględniający wzajemne oddziaływanie zjawisk przepływowo - odkształceniowych. Stworzenie modelu uwzględniającego modele dla poszczególnych podkładek sprężystych pozwalającego przewidzieć zachowanie całego układu blach |
| Zadanie I.3. | Weryfikacja modelu | Przeprowadzenie badań symulacyjnych z wykorzystaniem opracowanego modelu Przygotowanie założeń eksperymentu weryfikującego Przygotowanie stanowiska dla celów testu weryfikacyjnego Przeprowadzenie testu i analiza wyników pod kątem zgodności z wynikami otrzymanymi z modelu |
| ETAP II – Opracowanie rozwiązania aplikacyjnego wirtualnego konfiguratora układu podkładek sprężystych w zaworach amortyzatorów, tłumików i sprężyn gazowych oparty o proces optymalizacji wielokierunkowej. |
| Zadanie II.1. | Opracowanie aplikacji komputerowej wirtualnego konfiguratora układu podkładek sprężystych | Opracowanie założeń użytkowych dla aplikacji Przygotowanie silnika konfiguratora opartego na opracowanym modelu funkcjonalnym układu podkładek sprężystych Przygotowanie interfejsu użytkownika wraz z niezbędnymi bibliotekami elementów. |
| Zadanie II.2. | Testy wdrożeniowe aplikacji konfiguratora | Sprawdzenie poprawności działania aplikacji przez niezależnych testerów z branży motoryzacyjnej Przygotowanie produktu do wdrożenia u jednego z producentów amortyzatorów z branży motoryzacyjnej. |